系统基本特性

该中央热水系统由空气源热泵热水机组,不锈钢保温水箱,管网,回水系统等组成,从而达到家庭各用水终端(洗手间,厨房,洗菜盆,洗碗盆,洗澡间,浴缸等)流出稳定,卫生的热水.耗电量仅是电热水器的1/4,大大方便家庭用户用热水的需要.

技术参数:

电源   220V～50Hz 
                                额定出水温度(℃)  55 
                                额定制热量(W)  3600
                                额定输入功率(W)  800
                                额定输入电流(A)  5.8 
                                压缩机型号:松下
                                噪音(dB(A))  50
                                质量(kg)  38
                                外形尺寸(深x宽x高)  790x255x540 
                                水箱容量(L)  100 / 120 / 150 / 200 (根据系统需要自选)
                                产水量(L/H)  60
                                适用环境温度  -5～40 ℃


系统介绍：

智能控制： 
    强大的微电脑自动控制功能，可以智能化的向终端用户提供连续，稳定的卫生热水，制取卫生热水温度一般在45℃~60℃

超级节能：
    ADD空气源热泵热水器系统加热水的主要能源是来自周围的空气，使用相当于电热水器所耗1/4的电能就可以得到足够的热水．

高效制热：
    ADD空气源以空气热能为能源,通过压缩机提高制热效率,热效率300%以上.

智能化霜：
    电脑自动电热除霜装置,确保在低温度高湿度环境条件下热泵主机的正常供热.，在恶劣气候条件下水温能够达到55℃能效比不低于2.3.

环保高效冷媒
    系统内为ADD高效环保专用冷媒,它完全溶合本系统,在特定范围下保证机组吸热,供热

优质钢板
    用优质钢板表面进行塑料喷涂,达到15年以上防腐性能.

使用范围广：
    除了供洗澡用热水外，凡是需用热水的场合都可以用，如桑拿池，美容美发，游泳池，工业企业，农业养殖等，在这种温度要求较低的系统，空气源热泵热水器的能效比可高达5-6,更节能．


各种保护功能使用更加安全

    水流保护：无水流动时停机
    高压保护：压缩机排气压力过高时保护
    低压保护：压缩机吸气压力过低时保护
    过流保护：压缩机电流过大时停机保护
    缺相保护：电源电压缺相时停机保护
    超温保护：压缩机排气温度过高时保护
    防冻保护：机组在冬季不用时防冻结保护
    压缩机过热保护：压缩机自身温度过高时的保护
    相序保护：防止压缩机的反转
    压缩机电流不平衡保护：三相电流不平衡相变不平衡时保护
    电加热过热保护：当电加热器局部的水温大于70℃时保护
A.O.史密斯 JSQ16-B1参数

| 技术参数 |
| --- |
| 额定热负荷 | 57.6MJ/h |
| 热水产率 | 8升/分 |
| 适用水压 | 0.02-0.8Mpa |
| 启动水压 | 0.02MPa |
| 额定燃气压力 | 2000Pa |
| 电源规格 | 220V/50Hz |
| 基本参数 |
| 点火方式 | 电脉冲自动点火 |
| 排气方式 | 强排式 |
| 保护方式 | 45分钟超时保护，使用更安心 三十重系统安全保护，真正无忧享受 |
| 温度调节方式 | 燃气量分段切换 |
| 使用燃气种类 | 天然气 |
| 外形尺寸 | 555*350*132mm |
| 产品重量 | 12kg |
| 其它性能 | 高热效变升技术，一台变作四台用 低压燃烧技术，持久恒定热力 变速风机，静音工作 全自动双电磁阀点火，龙头一开，热水即来 动态平衡水压，热水均匀舒适 特设缓点火装置，安全又环保 |
| 其他特点 | 连接管: 燃气管 3/4英寸 热水管 1/2英寸 冷水管 1/2英寸 |

常见问题解决方案
    1．ADD空气源热泵中央热水器属于太阳能产品吗?
    不属于，区别很大。太阳能热水器必须依靠太阳光的直射或辐射才能达到供热效果，而生能空气源热泵热水器利用制冷剂吸收空气中的热能，通过压缩机压缩制热后与水交换热量来达到供热效果。
    2．ADD空气源热泵中央热水器需要用电吗?
    需要，但耗电少。压缩机用电来压缩制热，不是直接加热，还有风扇，也需要用电，但用电量很少。
    3．ADD空气源热泵中央热水器耗电量是多少?
    生能空气源热泵热水器在全国各地区、各季节的热效率值是不同的，从2．0到8．0，标准工况温度环境20℃时热效率在3．O以上，在夏季气温高时，可达7—8，夏天每吨水耗电量为5—6度电，冬季寒冷的天气约损耗l 4—1 5度电，全年平均不超过1 0度电。
    4．ADD空气源热泵中央热水器与太阳能热水器相比，优点在哪几方面?
    优势非常明显，主要体现五个方面：
    a．适用范围广。适用温度范围在一10～40℃，一年四季全天候使用，不受阴、雨、雪等恶劣天气和冬季夜晚的影响。
    b．可连续加热，持续不断供热水，满足用户需求。
    c．运行成本低。在春、夏、秋季阳光较好时，运行费用高于太阳能热水器，但在阴雨天和夜晚，热效率远远高于太阳能热水器电辅助加热。全年平均下来，常规太阳能辅助系统全年耗能比热泵热水器全年总耗能还要高出很多。
    d．安装方便。外形与空调室外机相似，适合于大中城市的各种建筑，对于大型中央供热问题，热泵热水器是最好的选择。
    5. ADD空气源热泵中央热水器与锅炉相比，优点是什么?
    与锅炉相比的优点：
    1．热效率高。生能空气源热泵热水器热效率全年平均在300％以上，而锅炉的热效率不会超过1 OO％。
    2．运行费用低。与燃油，燃气锅炉比，全年平均可节约70％的能源，加上电价的走低和燃料价格的上涨，运行费用低的优点日益突出。上海玖间堂机电设备有限公司提供：http://www.shjiujiantang.com
    3．环保。生能空气源热泵热水器无任何燃烧排放物，制冷剂选用了环保制冷剂R404A，对臭氧层零污染，是较好的环保型产品。 8226;
    4．运行安全，无需值守。与燃料锅炉相比，运行绝对安全，而且全自动控制，无需人员值守，可节省人员成本。
    5．模块式安装，便于增添设备。生能空气源热泵热水器采用多台机组并联的安装模式，当用户用水量增大时，可随时增添设备。上海玖间堂机电设备有限公司提供：http://www.shjiujiantang.com
    6．安装设计以什么为标标准?
    一般是以天气最寒冷、用水量最大时的水量为设计标准进行设计，当实际所用的热水量低于设计标准时，部分机器将会自动停止运作以节省电能。

        欢迎电话咨询,我们将免费上门勘测，安装，调试，运行，保养，真正让你24小时随心所浴，无后顾之忧．
　　我们公司研发,生产,销售一条龙服务，公司产品实行两年免费保修，终身免费保养维护。快速到现场修复，如遇到重大问题无法立即修复，我们将无条件更换配件．质保期结束后，定期回访用户，检查机组运行、保养情况。
　　我们的服务目标“追求零的故障”；我们的服务理念“产品的所有权在您，质量在我”；我们的服务宗旨“先解决问题，后分析责任”为此，我们全面推行主动为用户服务的原则，主要分为以下四个阶段
　1、售前咨询服务
　2、安装调试服务
　3、机房初期运行服务
上海玖间堂机电设备有限公司提供：http://www.shjiujiantang.com