参考配置方案

| 四房两厅中央采暖配置方案 |
| --- |
| 采暖主设备配置 |
| 序号 | 品牌 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 |
| 1 | 威能 | 采暖壁挂炉 | 28KW | 台 | 1 | 德国 |
| 2 |  | 循环泵 |  | 台 | 1 | 德国 |
| 3 |  | 混水阀 |  | 台 | 1 |  |
| 4 |  | 烟道 |  | 台 | 1 |  |
| 5 |  | 连接件 |  | 套 | 1 |  |
| 地面材料配置 |
| 序号 | 品牌 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 |
| 1 | 保利 | 地面低温辐射采暖 | PE-RT | 平方米 | 176 | 中美合资 |
| 2 |  | 地暖绝热层 |  | 平方米 | 176 |  |
| 3 |  | 地暖专用反射膜 | 幅宽1米 | 平方米 | 176 |  |
| 地暖控制件配置 |
| 序号 | 品牌 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 |
| 1 | 曼瑞德 | 分水器 |  | 路 | 13 | 德国 |
| 2 |  | 未端配件 |  | 套 | 2 | 德国 |
| 3 |  | 基本接口 |  | 只 | 26 | 德国 |
| 4 |  | 支架 |  | 套 | 2 | 德国 |
| 5 |  | 热电动执行器 |  | 只 | 12 | 德国 |
| 6 | 西门子 | 房间温度控制器 |  | 只 | 6 | 德国 |
| 7 | 皮尔萨及同等品牌 | 总管 | 32 | 米 | 40 | 中德合资 |
| 8 |  | 内丝弯 | 32×3/4” | 只 | 24 | 中德合资 |
| 9 |  | 正弯头 | 32×32 | 只 | 40 | 中德合资 |
| 10 |  | 正三通 | 32×32×32 | 只 | 15 | 中德合资 |
| 11 |  | 活接球阀 |  | 只 | 14 | 中德合资 |
| 12 |  | 毛巾架 | DN416 | 只 | 3 |  |
| 13 |  | 保温管 |  | 米 | 40 |  |
| 14 |  | 信号线连接线 |  | 路 | 6 |  |
| 15 |  | 安装调试费 |  | 平方 | 176 |  |
| 工程造价总计 |

方案说明：

1、地采暖采用干法采暖；

2、一个采暖炉配一个烟囱；

3、安装费包括材料费及人工费，其中材料费为管材、配件、阀门、保温材料等，人工费包括锅炉的安装、保温等；

4、地暖铺设方法严格按欧盟标准，即依次为边角保温、保温板、反射膜、钢丝网、地热盘管、水泥 沙浆层六道工序，盘管间距为20cm，挑空加密的盘管间距为15cm。